## УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

на перекладку существующих тепловых сетей

на перекладку участков тепловых сетей попадающих под пятно застройки

на перекладку существующих тепловых сетей находящихся в проезжей части дороги в связи с реконструкцией дорожных покрытий

на реконструкцию существующих ИТП

на временное теплоснабжение

для проектирования тепловых сетей

для проектирования реконструируемого ИТП

- Наименование организации

- Причины обращения

- Адрес объекта

- Источник теплоснабжения

- Назначение здания

- Точка присоединения

- До разработки проекта согласовать в ОПС КГА зону прокладки тепловых сетей.

- До разработки проекта точку подключения, прокладку тепловых сетей по ведомственным территориям и подвалам зданий согласовать с  их владельцами.

- Параметры теплоносителя в точке присоединения (Расчетные параметры теплоносителя в точке присоединения согласно гидравлическому расчету):

Р1 =               м.в.ст.  Р2 =            м.в.ст.  Т1 =        ºС  Т2 =        ºС

Р3 =               м.в.ст.  Р4 =            м.в.ст.  Т3 =        ºС  Т4 =        ºС

В межотопительный период  Р1 =        м.в.ст. Р2 =          м.в.ст.  Т1 =        ºС  Т2 =        ºС

Температура в точке излома температурного графика Т1 =        ºС  Т2 =        ºС

При выборе системы отопления по независимой схеме - Т1/Т2 = 150/75 оС

Расчетная температура наружного воздуха -24 оС

- Схемы присоединения систем теплопотребления:

- отопительной системы               выбрать проектной организации

- системы вентиляции

- системы горячего водоснабжения – по закрытой схеме с отключением на 15 дней в межотопительный период.

- заполнение и эксплуатация бассейна – независимая схема, через теплообменники с отключением на 15 дней в межотопительный период.

Системы теплопотребления оборудовать комплексом приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике  от  06  июня  1997  года  № 18-14  и  Постановлением  Правительства С - Петербурга от 09.10.97 г. № 49 п. 6.1 с обеспечением стабилизации гидравлических режимов внешней тепловой сети и источника теплоты.

- Узлы присоединения и узлы учета тепловой энергии для жилых, встроенных помещений и автостоянок запроектировать раздельно, с размещением в отдельных помещениях.

- Расчетные тепловые нагрузки ∑ Q =         Гкал/час, в том числе:

- отопление

- вентиляция

- г/водоснабжение

- технологические нужды

- Технические условия

- Разработать проект теплоснабжения и представить на согласование в Департамент по перспективному развитию ГУП "ТЭК СПб" три экземпляра рабочей документации и 1 экземпляр на электронном носителе.

- Проектные работы выполнять только в проектных организациях, имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- При проектировании и строительстве тепловых сетей руководствоваться Региональным методическим документом «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге» (РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург), рекомендован к применению распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт- Петербурга от 13.01.2012 № 3.

- Работы, связанные с перекладкой существующих тепловых сетей для подключения данного объекта, будут выполнены по заказу ГУП «ТЭК СПб».

- В проекте предусмотреть:

- Обеспечение охранной зоны существующих тепловых сетей согласно «Положению об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений».

- На период работ по реконструкции  тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующих потребителей, разработать проект и построить  временные тепловые сети. Диаметр временных трубопроводов согласовать с отделом режимов  ФТС ГУП «ТЭК СПб».

- В случае попадания существующих тепловых сетей  под пятно застройки, вынос данных тепловых сетей осуществлять по отдельным условиям подключения, полученным по отдельному запросу.

- При подземной прокладке трубопроводов - тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мСо с системой дистанционного контроля влажности изоляции.

- Задание на проектирование раздела «Защита от коррозии», которое необходимо получить в Департаменте по перспективному развитию ГУП «ТЭК СПб» после разработки проектных решений по прокладке наружных тепловых сетей.

- Раздел «Защита от коррозии», который необходимо представить на согласование в Департамент по перспективному развитию ГУП "ТЭК СПб".

- Замену строительной части камеры в соответствии с требованием СНиП решить проектной организации.

- При необходимости в точке подключения запроектировать на существующих тепловых сетях неподвижную опору, существующие тепловые сети увязать по компенсации.

- В камере (точке подключения) запроектировать и выполнить ответвление с установкой отключающей арматуры для теплоснабжения объекта

- Арматуру и трубопроводы выбрать на основании расчетного давления теплоносителя не ниже 16 кгс/см2.

- Обвязку спускной и воздушной  линий запроектировать из цельнотянутых труб с толщиной стенки не менее толщины стенки основного трубопровода. Ответвления и врезки до ближайшей отключающей арматуры выполнить из трубы той же марки стали и толщины стенки, как и сталь и толщина стенки основного трубопровода.

- При подземной прокладке, для обеспечения компенсации трубопровода - сильфонные компенсаторы.

- Обвязку закрытых выпусков  в изоляции.

- Существующие тепловые сети, попадающие под вновь проектируемые проезды запроектировать и выполнить в футлярах.

- При пересечении проезжих частей дорог конструкции, обеспечивающие ремонт тепловых сетей без вскрытия асфальтовых покрытий.

При  проектировании теплового пункта:

а) Выбор оборудования с возможностью работы в широком диапазоне гидравлических перепадов (в связи с возможным изменением значения расчетного перепада давления на период до полной застройки зоны теплоснабжения).

б) Ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при  Тн.в.= - 24оС.

в) Коррекцию автоматического регулирования расхода тепла в системе отопления по температуре внутреннего воздуха в наиболее характерных помещениях (для д. садов и школ).

г) Возможность ограничения минимального расхода теплоносителя из тепловой сети.

- В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренние системы ГВС зданий предусматривать из коррозионностойких материалов удовлетворяющих требованиям нормативных документов РФ по строительству.

- Проект тепловых сетей для теплоснабжения подключаемого объекта увязать с проектом реконструкции существующих тепловых сетей (нового строительства), выполняемым по заказу ГУП «ТЭК СПб» для подключения данного объекта на стадии разработки рабочей документации.

- В точке раздела тепловых сетей по балансовой принадлежности между потребителем и ГУП "ТЭК СПб"  запроектировать и установить фланцевую арматуру.

- Запроектировать и выполнить коммерческий узел учета тепловой энергии с подключением модема для обеспечения удаленного доступа к тепловычислителю, в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», и согласовать в Филиале «Энергосбыт»  ГУП "ТЭК СПб".

- В соответствии с разработанным и согласованным проектом построить тепловые сети и выполнить монтаж оборудования тепловых пунктов.

- Работы по строительству тепловых сетей, связанные с отключением действующих трубопроводов, должны производиться по графику, согласованному с  ГУП "ТЭК СПб" и районной администрацией.

- Исполнительную документацию, на существующую тепловую сеть в точке подключения, получить в Районе тепловых сетей по письменному запросу в адрес Филиала тепловых сетей.

- Срок действия условий подключения до ………200…г., после чего они теряют силу.

- Все ранее выданные условия подключения по данному объекту настоящим аннулируются.

- После завершения проектирования необходимо обратиться в ГУП «ТЭК СПб» для заключения договора на подключение объекта, получения условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, являющихся неотъемлемой частью договора на подключение и согласования проектов теплоснабжения.

- Обязательства по подключению объекта  у ГУП «ТЭК СПб» возникают при заключении с Комитетом по строительству договора о подключении объекта к тепловым сетям энергоснабжающей организации, при этом в соответствии с действующим законодательством, фактическое подключение может быть обеспечено в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении.

- Размер платы за подключение к тепловым сетям определен в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам от 18.12.2015 № 422-р и составляет                      (            ) руб.              копеек, в т.ч. НДС 18 %. Размер платы за подключение на дату заключения договора на подключение может быть приведен в соответствие с распоряжением Комитета по тарифам, действующим на дату заключения договора или рассчитан в индивидуальном порядке.

# Text boxes

Гкал/час

от

На №

№

22-05/

Наименование должности

Наименование предприятия

И.О. Фамилия

Гкал/час

Гкал/час

Гкал/час

Заказчик:

______________/_____________/

Исполнитель:

Начальник департамента

по перспективному развитию

_________________       А.С. Денисов